## Slide 1: A számítógép felépítése
A Neumann-elvű számítógépek
A (személyi) számítógép részei és jellemzőik
A perifériák típusai és főbb jellemzőik
A (személyi) számítógép részeinek összekapcsolása
Hálózatok

## Slide 2: A „vas”
A hardver (hardware) eredeti angol jelentése „kemény áru” (vas-áru). Lényegében ez a számítógépet alkotó, kézzel fogható eszközök összefoglaló neve, a számítógép elektronikus áramköreit, mechanikus berendezéseit, kábeleit, csatlakozásait és perifériáit nevezzük így.

## Slide 3: 1. A Neumann elvek
A számítógép működését tárolt program vezérli,
a vezérlés control-flow (vezérlésáramlásos) rendszerű, ami azt jelenti, hogy a gép a program utasításait egymás után sorban hajtja végre. Ehhez a számítógép önálló részegysége a vezérlőegység (CU = Command Unit) egy utasításszámláló regisztert (PC = Program Counter) tartalmaz, melyben a következő utasítás tárolóbeli címét tárolja,
a gép belső tárolójában a program utasításai és a végrehajtásukhoz szükséges adatok egyaránt megtalálhatók (közös utasítás és adattárolás, a program felülírhatja magát),
az aritmetikai és logikai műveletek (programutasítások) végrehajtását önálló részegység (ALU = Arithmetic Logic Unit) végzi,
az adatok és programok beolvasására és megjelenítésére önálló egységek (perifériák) szolgálnak.

## Slide 4: 1.a. A számítógép elvi felépítése

## Slide 5: 1.b. Neumann-ciklus, elvek

## Slide 6: 1.c. Kitérő

## Slide 7: 1.d. A számítógépek osztályozása
A számítógéprendszereket különböző szempontok szerint csoportosíthatjuk. Ezek közül a legfontosabbak:
  Teljesítmény szerint: mikro- (kis-), közép- és nagyszámítógépek
  Az utasítás- és adatfolyamok száma szerint: SISD (egy utasítás-, egy adatfolyam), SIMD (egy utasítás-, több adatfolyam), MISD (több utasítás-, egy adatfolyam) és MIMD (több utasítás-, több adatfolyam) gépek
  Az utasításkészlet szerint: komplex és egyszerűsített utasításkészletű gépek (CISC és RISC)
  A számítógép működési elve szerint: Neumann és nem Neumann elvű architektúrák
  Az egyidőben kiszolgált felhasználók száma és a kiszolgálás időbelisége szerint

## Slide 8: 1.e. Nagyszámítógépek

## Slide 9: 1.f. A számítógép teljesítményét meghatározó tényezők
A számítógépekben található chipek ciklusokban működnek, valamilyen frekvenciával. Erre azért van szükség, mert a feszültség szintek csak bizonyos idő után állnak be a bináris 0-nak vagy 1-nek megfelelő értékre. A ciklikus működés az órajel vagy meghajtó frekvencia használatával érhető el.
A számítógéprendszerek teljesítményét nyilván egy adott feladat elvégzéséhez szükséges idővel hasonlíthatjuk össze. Ha egy feladat végrehajtási idejét „F”-el jelöljük, akkor
F = C • T • U,
  ahol C = az egy utasításra eső átlagos ciklusszám,
  T = az egy ciklushoz szükséges idő,
  U = a feladatvégrehajtáshoz szükséges utasítás szám.
Ezt figyelembe véve egy számítógéprendszer teljesítményét a következő módon növelhetjük:
  U csökkentése Þ Hatékony programozás és fordítóprogram
  T csökkentése Þ Magasabb órajel frekvencia, ez áramköri fejlesztést jelent
  C csökkentése Þ Párhuzamosítás az utasításvégrehajtásban, azaz az architektúra fejlesztése

## Slide 10: 1.g. Neumannon túl?
A Neumann elvű architektúrák lényegi továbbfejlesztését a teljesítménynövelés piaci igénye kényszeríttette ki. A teljesítménynövelésnek alapvetően két módszere van: nem strukturális és strukturális gyorsítás.
a) Nem strukturális gyorsítás, amelynek lehetőségei:
  Az órajel frekvenciájának növelése
  A program optimalizált fordítása (ennek különösen a RISC processzoroknál van jelentősége)
b) Strukturális gyorsítás, amelynek formái:
  Párhuzamosítás a CPU-n belül
    vektorszámítógépek
    pipeline feldolgozás
    szuperskalár processzorok
    társprocesszorok
    multiprocesszoros architektúrák (több „hagyományos” CPU-val és ALU-val)
  Nem hagyományos elven működő számítógépek
    neurális hálók

## Slide 11: 2. A számítógép részei
A PC szokásos alkalmazása minimálisan a következő főbb funkcionális részegységek meglétét feltételezi:
  az adatfeldolgozást végző, valamint a részegységek összehangolt működését vezérlő egység, amely maga a szűkebb értelemben vett számítógép;
  az adatok átmeneti vagy huzamosabb ideig történő tárolására szolgáló eszközök;
  az adatbevitelre szolgáló eszközök vagy input egységek;
  az adatmegjelenítésre szolgáló eszközök vagy output egységek;
  a kommunikációs kapcsolatokra szolgáló eszközök vagy input/output egységek.
Ennek megfelelően egy PC-s munkahely alapkonfigurációja a számítógépházból és az abban található központi egységből és néhány fontosabb helyi perifériából (monitor, billentyűzet, egér, nyomtató), valamint a helyi és távoli hálózattal történő kommunikációt biztosító eszközökből (hálózati kártya, modem) áll.

## Slide 12: 2.a.

## Slide 13: 2.b.
P
Memória
I/O
MEMR
MEMW
IOR
IOW
IRQ
ÓRA
CÍMBUSZ
ADATBUSZ
Mikroprocesszor
az adatfeldolgozást végző eszköz, mellyel
minden logikai feladat megoldható

## Slide 14: 2.c.
P
Memória
I/O
MEMR
MEMW
IOR
IOW
IRQ
ÓRA
CÍMBUSZ
ADATBUSZ
Memória - Operatív tár
adatok, utasítások tárolása

## Slide 15: 2.e.
P
Memória
I/O
MEMR
MEMW
IOR
IOW
IRQ
ÓRA
CÍMBUSZ
ADATBUSZ
Perifériák
adatok és programok bevitele
az eredmény megjelenítése

## Slide 16: 2.1. A PC központi egységének felépítése és részegységeinek funkcionális feladatai

## Slide 17: 2.1.a. A processzor részei és ezek kapcsolata
Az egyes processzorok felépítésében jelentős eltéréseket tapasztalhatunk, de mindegyikre jellemzőek a következő legfontosabb architekturális építőelemek:
  vezérlőegység (CU = Control Unit),
  aritmetikai és logikai egység (ALU = Arithmetic Logic Unit),
  regiszterkészlet,
  buszillesztő egység (BIU = Bus Interface Unit),
  címszámító és védelmi egység (AU = Adress Unit),
  belső gyorsítótár (L1 cache),
  az előző négy részegység kommunikációját biztosító eszközök (mikroszámítógépeknél a belső sínrendszer).

## Slide 18: 2.1.b. A processzor 1.
Akkumulátor
Adatbusz bemenet
Adatbusz kimenet
Regiszterek
ALU
Vezérlőegység

## Slide 19: 2.1.c. A processzor 2.
Regiszterek: gyors működésű átmeneti tárolók

## Slide 20: 2.1.d. Mikroprocesszorok csoportosítása
szóhosszúság 4 .. 64 bit
utasításformátum CISC, RISC
utasításkészlet 100 .. 1000
ciklusidő 4.77 .. 400 MHz
címezhető memória 64 kB .. 4 GB
buszrendszer 8 .. 64 bit, 8 .. 66 MHz

## Slide 21: 2.1.e. Processzorok

## Slide 22: 2.2. Tárak, tárolók
A számítógép különböző típusú adattároló-egységei a processzor mellett meghatározó jelentőségűek a hatékony műveletvégrehajtásban.
A tárolószervezésnek a legfontosabb elve: azokat az adatokat, melyekre a műveletvégrehajtás során gyakran van szükség, a processzor „közelében”, gyors elérésű tárolókon kell elhelyezni.

## Slide 23: 2.2.a. A tárolóhierarchia
A processzor tartalmazza a regisztereket, melyek egyenként általában 32, 16 bit információ átmeneti tárolását végzik és ezek a számítógép leggyorsabb (ugyanakkor legdrágább) tárolóegységei.
A gyorsító (cache) tárak tárolókapacitása – melyek a futó programból a processzor számára leggyakrabban szükséges utasításokat és adatokat tartalmazzák – már két nagyságrenddel nagyobb a regiszterekénél, ugyanakkor az adatok kiolvasása kb. 2-szer annyi időt igényel, mint a regisztertáraknál.
A főtár – mely az aktuálisan végrehajtott programot és ennek adatait tárolja – már kb. 10-szer lassúbb a regisztereknél, ugyanakkor viszont adattároló képessége 100.000-szer nagyobb.
A programvégrehajtáshoz aktuálisan nem szükséges adatokat tároljuk a háttértárolókon, ezek általában mágneslemezek. Ezek tárolókapacitása 10 milliószor nagyobb a regiszterekénél, viszont 5 milliószor lassúbbak.

## Slide 24: 2.2.b. Az adattárolás fő problémái
  ha a processzornak a főtárból kell adatot kiolvasni, akkor már komoly várakozásokra kényszerül;
  ha a processzornak a műveletvégrehajtáshoz olyan adatra van szüksége, melyet a háttértárolóról kell kiolvasni, akkor már „elviselhetetlen” ideig kell várakoznia;
  egy lassú periféria műveletvégrehajtási ideje a processzor számára gyakorlatilag végtelennek tűnik.
Ezért a háttértárakat és a lassú perifériákat önálló vezérlőegységekkel és átmeneti puffer (buffer) tárolókkal kell ellátni, melyek biztosítják, hogy ezek az eszközök az I/O műveleteket relatívan a processzortól függetlenül képesek legyenek végrehajtani.

## Slide 25: 2.2.c. A tárolóhierarchia egyes szintjei közötti adatáramlás
Az adatok csak egymásra következő tárolóhierarchia szintek között mozgathatók egy lépésben (Nem lehet „kihagyni” egy szintet).

## Slide 26: 2.2.d. A számítógép belső memóriája
A számítógép központi egységének főtárolója (ezt nevezik még: munkatárolónak, belső memóriának, központi tárnak, operatív tárnak, fizikai memóriának vagy csak egyszerűen memóriának is) az aktuálisan futó programfolyamatokhoz tartozó az adatok és programok átmeneti tárolására szolgál. Működésének lényegét tekintve a belső memóriának két alaptípusa van: a ROM és a RAM.

## Slide 27: 2.2.e. Memória típusok 1.
ROM (Read Only Memory)
  Üzemszerűen csak olvasható
  Tartalmát kikapcsoláskor sem veszti el
  pl. BIOS, 64 kB
  változatai: EPROM, PROM
RAM (Random Access Memory)
  Írható, olvasható
  Kikapcsoláskor elveszik a tartalom
  pl. Operatív tár, 64 MB
  változatai: DRAM, EDORAM, FPRAM, SDRAM

## Slide 28: 2.2.f. A ROM különböző típusai
A ROM (Read Only Memory = csak olvasható memória) gyárilag beprogramozott, csak olvasható és a felhasználó által megváltoztathatatlan memória. Tartalma a számítógép kikapcsolása után is megőrződik.
A ROM-ban tároljuk például az operációs rendszer fixen programozott részét (például PC-knél a BIOS-t = Basic Input Output System-et). A hagyományos ROM-ok tartalmát gyártáskor határozzák meg (beégetik), ezek tartalma többé már nem módosítható. A programozható ROM-okban tárolt adatok a hagyományos ROM-okkal szemben egyszer vagy többször megváltoztathatók. Ezek legfontosabb típusai:
  PROM = programozható ROM. Ebbe a memóriatípusba a felhasználó egyetlen alkalommal beírhatja a számára állandóan megőrzendő adatokat vagy programokat. Ezt követően a PROM tartalma már nem változtatható;
  az EPROM = Erasable Programmable ROM tároló az adatokat elektromos töltés formájában őrzi meg. Ez a ROM tároló ibolyántúli (UV) fénnyel törölhető és újra írható. Ehhez természetesen megfelelő készülék és szakértelem szükséges;
  EEPROM = Electrically Erasable Programmable ROM tárolók újraprogramozásuk előtt egy elektronikus impulzussal törölhetők. Ellentétben az EPROM-al e tárolótípus igen drága.

## Slide 29: 2.2.g. A RAM felépítése és működése
A RAM (Random Access Memory = véletlen elérésű memória) a programok által írható és olvasható memória. Tartalma a számítógép kikapcsolása után visszavonhatatlanul elvész.
A számítógépekben a RAM tárolókat írható-olvasható munkamemóriának használjuk, nagyságuk és sebességük meghatározó jelentőségű a teljes számítógépes rendszer teljesítménye szempontjából.
A RAM chipek memóriakapacitását Mbit-ben szokás megadni. Meghatározott, 2-hatvány darabszámú chip-ből kerülnek összeállításra a memóriamodulok.

## Slide 30: 2.2.h. Egyéb memória típusok
CMOS RAM
  Üzemszerűen olvasható, ritkán írjuk (SETUP)
  Tartalmát kikapcsoláskor sem veszti el
  pl. 1 kB
  felhasználása: HDD paraméterek tárolása stb.
Statikus RAM
  Írható, olvasható, NAGYON GYORS
  Kikapcsoláskor elveszik a tartalom
  pl. Cache, L1 (32 kB), L2 (512 kB)
  Asszociatív tároló

## Slide 31: 2.3. A háttértárolók
Mágneslemezes tárolók
  merevlemez
  hajlékonylemez
Optikai tárolók
  CD
  DVD

## Slide 32: 2.3.a.

## Slide 37: 2.3.f.

## Slide 38: 2.3.g.

## Slide 39: 2.3.h.

## Slide 40: 2.4. Az I/O buszrendszerekről általában
A korai PC-kben egyetlen buszrendszer kapcsolta össze a processzort, a memóriát és az I/O eszközöket. Ekkor még a processzor és a memória relatíve kis sebessége miatt a sínrendszer és az összes rákapcsolt eszköz a CPU órajelével kommunikált.

## Slide 41: 2.4.a. Az I/O buszrendszer ma
ISA busz, amely régi, lassú és ma már elavult sínrendszer;
PCI busz, amely a Pentium gépcsaládba tartozó számítógépek 1990-es évekbeli általánosan használt I/O buszrendszere;
AGP busz, amelyet a 3D grafika elterjedésével egyre nagyobb adatátviteli teljesítményt igénylő monitorvezérlő kártyák kiszolgálásához fejlesztettek ki.
Az USB, amely egy nagy teljesítményű soros busszal csatlakoztatja a központi egységhez a kis és közepes teljesítményű adatátvitelt igénylő eszközöket.
Egy modern PC-ben általában a következő I/O buszok valamilyen kombinált alkalmazásával találkozhatunk:

## Slide 42: 2.4.b. Buszok kapcsolódása
Az I/O buszok egy bridge áramkörrel kapcsolódnak a rendszerbuszhoz, amely az alaplapi vezérlőáramkör-készlet része.

## Slide 43: 2.4.c. Mikroszámítógép sínrendszerre épülő struktúrája

## Slide 44: 2.4.d. Az ISA busz
Az ISA szabványt (Industry Standard Architechture) az Intel 80286-os processzorával működő PC/AT 16 bites adatbuszát alapul véve 1982-ben alkották meg.
A specifikáció egy 16 bites összeköttetést határoz meg, 8 MHz órajellel, aszinkron működéssel és multiplexált cím- és adatátvitellel (egy sínciklus viszi át a címet és a következő a 16 bites adatcsomagot).
A multiplexált működés miatt az ISA 16 Mbájt/sec elméleti adatátviteli sebessége a felére csökken, a gyakorlatban a kb. 2-5 Mbájt/sec átviteli teljesítmény is alig érhető el.

## Slide 45: 2.4.e. A PCI szabvány és fejlődése
A nagyobb teljesítményű processzorokat alkalmazó Pentium gépcsalád megjelenése, a grafikus felhasználói felület használatának általánossá válása jelentősen megnövelte az I/O buszrendszer adatátviteli teljesítményével kapcsolatos igényeket. Lényeges követelménnyé vált, hogy a sínrendszer "intelligens" legyen, azaz például meghatározott feltételek mellett a processzortól relatíve függetlenül is képes legyen működni.
A mai és az 1990-es évek PC-iben I/O buszrendszerként a PCI (Peripherial Component Interconnect, azaz a perifériákat összekötő) sínt használják.

## Slide 46: 2.4.f. Egy tipikus PCI sínes konfiguráció

## Slide 47: 2.4.g. Az AGP
Az 1990-es évek második felében a nagyfelbontású monitorok, a 3D grafika (különösen a folyamatos mozgóképeket előállító játékprogramok) miatt a monitoron megjelenített kép felépítéséhez már igen nagy tömegű adatot kellett továbbítani az I/O buszon a monitorvezérlő kártyához.
Az Intel a Pentium II processzorcsaládhoz vezette be a gyorsított grafikus portra vonatkozó sínszabványt, az AGP-t (AGP = Accelerated Graphics Port), amely közvetlen (pont-pont), nagy teljesítményű adatátviteli kapcsolatot létesített a rendszermemória (a Front-Side Bus) és a monitorvezérlő kártya között.

## Slide 48: 2.4.h. Az USB
Az USB a kis és közepes teljesítményű adatátvitelt igénylő eszközöket egy nagy teljesítményű soros adatátvitellel csatlakoztatja a számítógép központi egységéhez.

## Slide 49: 2.4.i. Az USB jellemzői
tiered star topológia (emeletes csillagfelépítés);
12 Mbit/sec átviteli sebesség;
elvileg 127 USB-eszköz kiszolgálása egy szinten, max. 5 db hub;
soros adatátvitel;
az eszközök sorosan felfűzhetők (csak ha két kaput tartalmaznak);
lehetővé teszi a Plug and Play perifériatelepítést;
az eszközök tápellátása USB-kábelen keresztül lehetséges (kis áramfelvételt igénylő perifériák);

## Slide 50: 2.5. Az I/O eszköz interfészek
Mivel az egyes perifériák és háttértárolók sebessége és működése igen eltérő, ezért az I/O eszközök és a sínrendszer közé olyan interfész eszközöket (csatoló, adapter, vezérlőegység) kell beiktatni, amelyek ezek együttműködését és összekapcsolhatóságát biztosítják.
Az interfészek legfontosabb feladatai:
  sínrendszer és perifériák sebessége közötti különbségek áthidalása az adatok átmeneti tárolásával (pufferregiszterek igénybevételével);
  perifériák működésére vonatkozó utasítások fogadása és átmeneti tárolása (parancsregiszterek által);
  I/O eszközök állapotáról programok (processzor) informálása (állapotregisztereken keresztül).

## Slide 51: 2.5.a. Az I/O eszköz interfészek 2.

## Slide 52: 2.5.b. Az I/O adatátvitel típusai
(1) Programozott átvitelnél az összes műve- letet a mikroszámítógép programja ve- zérli.
(2) Megszakítással kezdeményezett adatát- vitelnél az adatátvitelt a perifériától szár- mazó megszakítás kérés indítja.
(3) Közvetlen memória hozzáférés (DMA) esetén az adatátvitel a periféria és a me- mória között, a CPU kikerülésével való- sul meg.

## Slide 53: 2.5.c. A megszakítási rendszer
Ha nem lenne megszakítási rendszer, akkor például a processzornak állandóan ellenőriznie kellene, hogy a felhasználó nem nyomott-e le egy billentyűt a billentyűzeten.
Ha leütünk egy billentyűt, akkor az ennek megfelelő 8 bites, ún. scan kód kerül továbbításra a billentyűzet-vezérlőhöz. Ez addig vár, amíg a soros kábelen a bitsorozat meg nem érkezik. Ha ez megtörtént, a billentyűzet-vezérlő az IRQ (Interrupt Request) vezérlővonalon keresztül megszakítást kér a megszakítás-vezérlőtől, amelyet az a CPU-hoz továbbít. A CPU egy BIOS-rutin meghívásával olvassa be a billentyű kódját.

## Slide 54: 2.5.d. Megszakítást kiváltó események és kezelésük
A megszakítási rendszer kiépítését az teszi szükségessé, hogy a számítógépes programok végrehajtása során felléphetnek olyan események, melyek kezelése csak az utasításvégrehajtás „normális” menetének átmeneti felfüggesztésével lehetséges. Ezek bekövetkezhetnek:
  meghatározott programhibák esetén (így például a program egy aritmetikai műveletben 0-val akar osztani);
  meghatározott műveletek befejezésekor, melyek bekövetkezésére számítani lehet, de ezek időpontja pontosan nem tervezhető (erre tipikus példa az, amikor egy periféria jelzi, hogy egy input vagy output műveletet befejezett);
  szándékosan, azaz programvezérelt módon (amikor például a programhibák felderítése céljából a programfutást lépésenként megszakítjuk annak érdekében, hogy megtekintsük a tárolótartalmakat);
  teljesen véletlenszerűen és váratlanul (ilyen például egy súlyos hardver hiba vagy áramkimaradás).

## Slide 55: 2.5.e. Az alaplapra integrált vezérlések és csatolók
A számítógép alaplapi áramkörkészletébe integrált vezérlések és csatolók között általában a következőket találhatjuk meg:
  soros port (COM1, COM2);
  párhuzamos port (LPT1, LPT2);
  billentyűzetvezérlő;
  PS/2 egér- és billentyűzetport;
  flopivezérlő;
  EIDE-merevlemezcsatoló;
  integrált hangfeldolgozó egység (Audio Codec '97);
  USB host adapter;
  LAN-adapter (helyi hálózat csatolója);

## Slide 56: 2.4.f. A soros port
A soros port az adatbitek egymás utáni (soros) átvitelét teszi lehetővé egyazon vonalon. Ebből rögtön következik, hogy ez egy viszonylag lassú, de gazdaságos átvitel. Az adatok párhuzamos-soros átalakítását, valamint ezek küldését és fogadását egy UART áramkör végzi.
A soros portra csatlakoztatható eszközök:
  egér, modem, ISDN kártya, soros csatlakozójú nyomtató, másik számítógép, stb.,

## Slide 57: 2.4.g. A párhuzamos port
A párhuzamos interfész egyszerre (párhuzamosan) küld egy 8 bites adatot a vevő felé, mindegyik bitet külön vezetéken. Az adatvonalak mellett szükséges két vezérlőjel alkalmazása is a handshaking (kézfogás) megvalósítására.

## Slide 58: 2.4.h. Az IDE csatoló és a lemezvezérlés
IDE = Integrated Drive Electronics, azaz integrált meghajtó elektronika. Ez azt jelenti, hogy a mágneslemez vezérléséhez szükséges elektronikát fizikailag a lemezegységgel egybeépítik, így növelve az adatátviteli sebességet.

## Slide 59: 2.4.i.

## Slide 60: 2.3. Perifériák

## Slide 61: 3.a. Folytatás…
ftp://www.gdf-ri.hu/pub/gdf/Targy/Mikrosz/Mszg2Okt0208v1/Lapok/part7/menu7.htm
http://ilias3.gdf-ri.hu/content/lm_presentation.php?ref_id=726
http://mek.oszk.hu/01200/01230/